МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И          ВОДООТВЕДЕНИЯ  ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

ДО 2023 ГОДА

Содержание

Введение

Глава I. Схема водоснабжения

1. Существующее положение в сфере водоснабжения посёлка Прохоровка

1.1. Структура системы водоснабжения  посёлка Прохоровка

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

1.4. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное потребление

2.1. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

2.2. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

3.2. Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

4. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

4.1. Модернизация энергохозяйства

5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов                                                                          централизованных систем водоснабжения

5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений, а также для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку:

5.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления                                                                                      режимами водоснабжения на объектах  МУП «Водоканал»

5.3. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

7. Перспективный план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями санитарного законодательства на территории  Прохоровского  района на период 2013-2020г.г.

Введение

Проектирование систем водоснабжения  представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2020 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения  до 2023 года является Постановление Правительства Российской Федерации  № 782 от 5 сентября 2013 года  направленное на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения, а также Генеральный план развития посёлка Прохоровка и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посёлка Прохоровка  на 2013-2016 годы.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития  посёлка до 2023 года;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посёлка Прохоровка на 2013-2016 годы и перспективу до 2020 года

- проектная и исполнительная документация по КВОС, сетям водоснабжения, насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление).

Глава I. Схема водоснабжения

1. Существующее положение в сфере водоснабжения  п. Прохоровка

1.1. Структура системы водоснабжения п. Прохоровка

МУП «Водоканал» - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителям  п. Прохоровка и Прохоровского района. Согласно Постановления главы администрации Прохоровского района Белгородской области № 1489 от 15.11.2013г. МУП « Водоканал» наделено  статусом  гарантирующей организации, осуществляющей услуги по холодному водоснабжению и водоотведению.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды.

Схема подъёма и очистки воды

Центральный водопровод п.Прохоровка

Структура системы водоснабжения п. Прохоровка  состоит из  следующих основных элементов:

-  водозаборных сооружений;

- водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций (насосная станция I подъема) или потребителям (насосные станции II подъема);

- водоочистных сооружений;

- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

Данная централизованная система является единой и осуществляет водоснабжение  посёлка.

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных   сооружений

Согласно  Лицензии на пользование недрами  действующей  до 30 сентября  2020 года, производит забор воды  из Артезианских скважин: Береговской водозабор: скважина № 2,4,5,6;  Беленихинский  водозабор         ( с.Ивановка) скважины: № 1,2.

Максимальный величина водоотбора не превышает  3120.4 м3/сут.

Качественный состав подземных вод на участке Береговского  водозабора оценивался  по данным  химического, органолептического, микробиологического  контроля за 2010-2013 г.  В частности, оценивались эстетические свойства воды по органолептичеким показателям и показателям солевого состава, химическая безвредность по показателям солевого состава, содержанию токсичных металлов и неметаллических элементов, органических загрязнений, микробиологическая, радиологическая безопасность, физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава.

Эстетические свойства воды характеризуются как хорошие. Подаваемая из скважин вода без запаха, привкуса. Цветность составляла 0-3,2 градусов при норме нижнего предела 20 и верхнего 35 градусов. Мутность не превысила 2,03 мг/л при норме 2,6 мг/л, Ph изменялась от 6,7 до 7 при норме 6-9.

В целом качество подземных вод на  водозаборах:  с. Береговое, с. Ивановка  классифицируется, как соответствующее СанПиН 2.1.4.1074-01.

Таблица 1-1

| Предприятие | Номер скв, Лаборатория, № протокола | Дата отбора | Дата анализа | Зап. при 200С | Зап. при 600С | Привкус 200С | Цветн., гр. | Мутн., ЕМ/дм3 | Ph |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 20(35) | 2,6(3,5) | 6,0-9,0 |
| МУП «Водоканал», водозабор с.Береговое | Скважина 2, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе, | 10.07.12 | 14.07.12 | б/з | б/з | б/п | < 5 | <0,5 | 7,0 |
|  | Скважина 4, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе, | 03.10.13 | 08.10.13 | б/з | б/з | б/п | <5 | <0,5 | 7,3 |
|  | Скважина 5, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе, | 03.10.13 | 08.10.13 | б/з | б/з | б/п | <5 | <0,5 | 7,3 |
|  | Скважина 6, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе, | 10.07.12 | 14.07.13 | б/з | б/з | б/п | <5 | <0,5 | 7,1 |
| водозабор с.Ивановка | Скважина 1, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе, | 03.10.13 | 08.10.13 | б/з | б/з | б/п | <5 | <0,5 | 7,2 |
|  | Скважина 2, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе, | 03.10.13 | 08.10.13 | б/з | б/з | б/п | <5 | <0,5 | 7,2 |

Водозаборные сооружения

Водозаборы расположены на участках недр с неутверждёнными запасами подземных вод турон-маастрихтского водоносного горизонта.  Эксплуатируемый турон-маастрихтский  водоносный  горизонт приурочен к верхней трещиноватой зоне выветривания мергельно-меловой толщи, мощностью от 90м-101м (на участке в 0,2-0,3 км восточнее с. Береговое), и до 69м-79м (на участке в 0,2 км восточнее с. Ивановка), перекрытой песчано-глинистой толщей четвертичного возраста, общей мощностью до 20м.

Береговской водозабор   расположен в восточной части  с. Береговое и состоит из 4-х водозаборных скважин.

Водозаборные скважины:

- с учетным номером 4558,   сооружена в 1999 г. на глубину 110м;

- с учетным номером 4544,   сооружена в 1997 г. на глубину 120м;

- с учетным номером 2392,   сооружена в 1982 г. на глубину 110м;

- с учетным номером 3597,  сооружена в 1988 г. на глубину 110м;

Оголовки скважин 4,5,6  герметичны, расположены в поверхностных павильонах.

Первый пояс ЗСО источника водоснабжения имеет один  контур  ограждения из проволоки и бетонных столбов и ж/б  плит,  охватывает  4,5,6 скважины. Отдельно расположенная 2-я скважина ограждена металлическим забором

Все скважины  оборудованы насосами ЭЦВ 10-65-150.

Беленихинский водозабор расположен в  южной части с. Ивановка и состоит из 2-х водозаборных скважин

Водозаборные скважины:

- с учётным номером  73579/2,  сооружена в 1989 г.  на глубину 100м

- с  учётным номером 66397,     сооружена в 1987г. на глубину 90м

Оголовки скважин герметичны, расположены в поверхностных павильонах.

Первый пояс ЗСО источника водоснабжения имеет один  контур  ограждения из проволоки и бетонных столбов.

Все  скважины  оборудованы насосами ЭЦВ 8-25-140.

Напорно-регулирующая система для водоснабжения п. Прохоровка состоит из станции  II подъёма, имеющий 2 резервуара  объёмом 500 м³ и один 200 м³ .

Система водоснабжения представлена сборными и подающими  асбестоцементыми, чугунными  и полиэтиленовыми  трубопроводами диаметром 100-300мм.

По минеральному составу воды главным образом пресные, слабоминерализованные.  Качественный состав источников  водоснабжения оценивается  на соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.3.    Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Насосная  станция  I- го подъёма осуществляет подъём и транспортировку воды  по 4-м  линиям   водовода от водозабора  до  станции  II- подъёма, которая  обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Задачей предприятия в сфере водоснабжения является следующее:

1. Бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме и  в соответствии с реальным режимом водопотребления.

Для выполнения этой задачи необходимо произвести реконструкцию станции  I-го  подъёма с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей (устройство плавного пуска).

Имеющееся оборудование  насосы ЭЦВ 10-65-150 с потреблением электроэнергии 45 кВт/час заменить на  насосы ЭЦВ 10-65-100 с энергопотреблением 27кВт/час, что  сократит расход электроэнергии на 20%.  Стоимость этих работ ориентировочно составит 3,3 млн.руб. Срок реализации проекта  2014-2015 г.

Также  произвести  работы по строительству водовода:  Станция  II-го подъёма – ул.Мичурина,  протяжённостью  2,6 км,   Ф 225мм. Стоимость работ 4,320 млн.руб., что позволит значительно улучшить ситуацию с поставкой воды потребителям. Срок реализации проекта 2016-2017 г.

2. Экономия  средств  предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание оборудования.

3. Учет и контроль за рациональным использованием тепло- и   энерго-   ресурсов.

4. Применение современных технологий.

5. Предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их

возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации.

6. Координация деятельности между структурными подразделениями  предприятия.

Насосная  станция  II- го подъёма  имеет в своем составе:

1.  Станция обезжелезивания

2. Станция промывной воды

3. Хлораторная

Для обеззараживания  воды используется  гипохлорид натрия, который производится на гидролизной установке САНЕР-5.

4. Резервуары питьевой воды.

В  2012 году на станции 2-го подъёма была проведена   реконструкция. В результате  было заменено насосное оборудование, трубопроводы, запорная арматура. В настоящее время установлены 5 вертикальных насосов  GRUNDFOS, производительностью 90 м3/час каждый.  Насосы оснащены частотными преобразователями, которые      обеспечены  программными устройствами, предусматривающими  возможность включения  насосов в определенные часы суток.  Таким образом  поддерживаются заданные параметры напора в сети, что позволяет  стабилизировать водоснабжение  периферийных  участков   п.Прохоровка. Суточная подача воды на посёлок составляет 2400-2800м3/сут.

1.4. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории  посёлка  в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми.

Общая протяженность водопроводных сетей  п.Прохоровка  составляет  99,7  км.

Диаметр водопроводов варьируется от 50 до 219 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, асбестоцемент  и полиэтилен.

На сегодняшний день износ   водопроводных сетей  составляет 73%.

В 2012 году была построена 4-я линия водовода протяжённостью 7,5 км, проведена реконструкция станции II-го подъёма и станции обезжелезивания с установкой  дополнительного    фильтра, и строительство резервуара питьевой воды  объёмом 200 м3.

В 2013 году были проведены работы по замене ветхих сетей в п.Прохоровка протяжённостью  600м.

С 2010 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Так же запорно-регулирующая арматура, которую использует МУП  «Водоканал» (задвижки и пожарные гидранты), отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное потребление

2.1. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Основным потребителем холодной воды в  п. Прохоровка  является население и его доля составляет 76,3 %.

Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 13,2% , прочие  10,5%.  Расходы воды по группам потребителей представлены в таблице.

Таблица

| По группам потребителей | Ед.изм. | итого 2012 год | итого 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  | 898,0 | 929,9 |
| Бюджетным потребителям | тм3. | 118,71 | 106,3 |
| Население (жилые здания) | тм3. | 685,0 | 679,9 |
| Прочие потребители | тм3. | 94,29 | 140,7 |

2.2. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о

фактическом удельном водопотреблении

Нормы водопотребления:

1. Жилые дома квартирного типа с центральной канализацией     6м3/чел/мес.

2. Жилые дома квартирного типа оборудованные септиком         4,5м3/чел/мес.

3. Жилые дома квартирного типа с центральной канализацией  без газоснабжения  3,3 м3/чел./мес.

4. Водоснабжение из водоразборных колонок  на  территории домовладения   3м3/чел/мес.

5. Водоснабжение из уличных водоразборных колонок   1,2м3/чел./мес.

В 2012 году удельная норма потребления составила 158 литров в сутки на человека.

На 01.09.2013 года установлено 2260 приборов учета:

по частному сектору- 1642 прибора, что составляет 24% от общего количества абонентов 6843;

по многоквартирному сектору- 618, что составляет 56%  от общего количества  абонентов 1104:

Работы по  установке  приборов учёта  воды  ведутся  в постоянном режиме.  Все  заявки  на установку  водомеров      выполняются незамедлительно.

3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое потребление в 2012 году составило 898 тыс.м.куб.   К 2023 ожидаемое потребление составит  980 тыс.м.куб. Прирост потребления  воды ожидается за счёт строительства новых микрорайонов «Олимпийский», МКР «Грушки».

3.2. Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке представлены в виде

Таблица

| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Ед.изм. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть | тм3. | 1031,75 | 1023,7 |
| Потери в сетях | тм3. | 127,45 | 125,7 |
| в т.ч.технологические | тм3. | - | - |
| то же в процентах от поданной в сеть | % | 12,35 | 12,4 |
| то же в процентах от реализованной | % | 14,09 | 13,99 |
| Отпущено воды всего | тм3. | 904,3 | 898,0 |
| расходы на нужды предприятия | тм3. | 0 | 0 |
| По категориям потребителей | тм3. | 904,3 | 898,0 |

4.  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству и реконструкции

| Наименование инженерных сетей | Инженерное обустройство | в том числе по источникам (тыс. руб.): |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета | внебюджетные средства |
|  | протяжен-ность, км | общая стоимость, (тыс. руб.) |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  | средства населения | прочие (средства водоканала, кредиты) |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 253,90 | 528779,70 | 256005,00 | 272774,70 | 57750,80 | 215023,90 |
| в том числе: |
| 2012 год |
| ВСЕГО: | 38,1 | 101869,7 | 42550,0 | 59319,7 | 27279,8 | 32039,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| п. Прохоровка | 13,1 | 61640,0 | 22435,1 | 39204,8 | 16949,8 | 22255,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети,скважина, станция обезж.) | 13,1 | 61640,0 | 22435,1 | 39204,8 | 16949,8 | 22255,0 |
| с. Правороть | 1,2 | 391,6 | 195,8 | 195,8 | 97,9 | 97,9 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,2 | 391,6 | 195,8 | 195,8 | 97,9 | 97,9 |
| с. Береговое | 1,0 | 2300,0 | 1150,0 | 1150,0 | 575,0 | 575,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,0 | 2300,0 | 1150,0 | 1150,0 | 575,0 | 575,0 |
| с. Журавка | 2,3 | 848,8 | 424,4 | 424,4 | 300,0 | 124,4 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,3 | 848,8 | 424,4 | 424,4 | 300,0 | 124,4 |
| с. Сагайдачное | 1,1 | 404,0 | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 202,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,1 | 404,0 | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 202,0 |
| п. Политотдельский | 1,1 | 1245,8 | 622,9 | 622,9 | 250,7 | 372,2 |
| водоснабжение(ПСД, сети) | 1,1 | 1245,8 | 622,9 | 622,9 | 250,7 | 372,2 |
| п. Плота | 0,8 | 2520,0 | 1260,0 | 1260,0 | 738,0 | 522,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, станция обезж.) | 0,8 | 2520,0 | 1260,0 | 1260,0 | 738,0 | 522,0 |
| с. Беленихино | 6,3 | 22846,0 | 11423,0 | 11423,0 | 5661,5 | 5761,5 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, ст 2-го подъема, в/б) | 6,3 | 22846,0 | 11423,0 | 11423,0 | 5661,5 | 5761,5 |
| с. Большое | 3,5 | 6200,0 | 3100,0 | 3100,0 | 1550,0 | 1550,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,5 | 3600,0 | 3100,0 | 3100,0 | 1550,0 | 1550,0 |
| с. Радьковка | 3,5 | 1884,1 | 942,1 | 942,1 | 644,0 | 298,1 |
| водоснабжение (ПСД, сети, в/б) | 3,5 | 1884,1 | 942,1 | 942,1 | 644,0 | 298,1 |
| с. Грушки 1 | 2,1 | 819,5 | 409,8 | 409,8 | 204,9 | 204,9 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,1 | 819,5 | 409,8 | 409,8 | 204,9 | 204,9 |
| с. Донец | 2,0 | 770,0 | 385,0 | 385,0 | 308,0 | 77,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,0 | 770,0 | 385,0 | 385,0 | 308,0 | 77,0 |
| 2013 год |
| ВСЕГО: | 37,9 | 71140,0 | 35570,0 | 35570,0 | 5659,0 | 29911,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| п. Прохоровка | 12,8 | 23040,0 | 11520,0 | 11520,0 | 2304,0 | 9216,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 12,8 | 23040,0 | 11520,0 | 11520,0 | 2304,0 | 9216,0 |
| с. Малояблоново | 3,0 | 5600,0 | 2800,0 | 2800,0 | 560,0 | 2240,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,0 | 5600,0 | 2800,0 | 2800,0 | 560,0 | 2240,0 |
| х. Липовка | 0,5 | 900,0 | 450,0 | 450,0 | 225,0 | 225,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 0,5 | 900,0 | 450,0 | 450,0 | 225,0 | 225,0 |
| с. Петровка | 3,0 | 5600,0 | 2800,0 | 2800,0 | 470,0 | 2330,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,0 | 5600,0 | 2800,0 | 2800,0 | 470,0 | 2330,0 |
| с. Лучки | 4,0 | 7800,0 | 3900,0 | 3900,0 | 270,0 | 3630,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 4,0 | 7800,0 | 3900,0 | 3900,0 | 270,0 | 3630,0 |
| х. Веселый | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| водоснабжение(ПСД, сети) | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| с. Суворово | 1,2 | 2200,0 | 1100,0 | 1100,0 | 220,0 | 880,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,2 | 2200,0 | 1100,0 | 1100,0 | 220,0 | 880,0 |
| с. Карташевка | 2,4 | 4300,0 | 2150,0 | 2150,0 | 430,0 | 1720,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,4 | 4300,0 | 2150,0 | 2150,0 | 430,0 | 1720,0 |
| с. Прелестное | 3,0 | 5400,0 | 2700,0 | 2700,0 | 540,0 | 2160,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,0 | 5400,0 | 2700,0 | 2700,0 | 540,0 | 2160,0 |
| с. Кондровка | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| с. Масловка | 4,0 | 7800,0 | 3900,0 | 3900,0 | 180,0 | 3720,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 4,0 | 7800,0 | 3900,0 | 3900,0 | 180,0 | 3720,0 |
| с. Вязовое | 0,0 | 2100,0 | 1050,0 | 1050,0 | 140,0 | 910,0 |
| водоснабжение (ПСД, станция обезж.) | 0,0 | 2100,0 | 1050,0 | 1050,0 | 140,0 | 910,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) шт. | 9,0 | 2250,0 | 1125,0 | 1125,0 | 320,0 | 805,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) п. Прохоровка, х. Грущки, с. Сторожевое, х. Провороть | 9,0 | 2250,0 | 1125,0 | 1125,0 | 320,0 | 805,0 |
| 2014 год |
| ВСЕГО: | 36,7 | 65490,0 | 32745,0 | 32745,0 | 4452,0 | 28293,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| п. Прохоровка | 11,9 | 21420,0 | 10710,0 | 10710,0 | 2142,0 | 8568,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 11,9 | 21420,0 | 10710,0 | 10710,0 | 2142,0 | 8568,0 |
| х. Сторожевое | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| х. Правороть | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| х. Лески | 1,6 | 2900,0 | 1450,0 | 1450,0 | 290,0 | 1160,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,6 | 2900,0 | 1450,0 | 1450,0 | 290,0 | 1160,0 |
| х. Калинин | 2,0 | 3800,0 | 1900,0 | 1900,0 | 190,0 | 1710,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, в/б) | 2,0 | 3800,0 | 1900,0 | 1900,0 | 190,0 | 1710,0 |
| с. Сетное | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| водоснабжение(ПСД, сети) | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| с. Кондровка | 1,5 | 2700,0 | 1350,0 | 1350,0 | 270,0 | 1080,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 1,5 | 2700,0 | 1350,0 | 1350,0 | 270,0 | 1080,0 |
| с. Кривые Балки | 2,5 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 200,0 | 1800,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,5 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 200,0 | 1800,0 |
| с. Большое | 3,2 | 5720,0 | 2860,0 | 2860,0 | 280,0 | 2580,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, в/б) | 3,2 | 5720,0 | 2860,0 | 2860,0 | 280,0 | 2580,0 |
| с. Боброво | 1,0 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 800,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,0 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 800,0 |
| с. Журавка | 5,0 | 9000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 300,0 | 4200,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 5,0 | 9000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 300,0 | 4200,0 |
| с. Гусынка | 2,0 | 4550,0 | 2275,0 | 2275,0 | 200,0 | 2075,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,0 | 4550,0 | 2275,0 | 2275,0 | 200,0 | 2075,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) шт. | 3,0 | 750,0 | 375,0 | 375,0 | 130,0 | 245,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) с. Беленихино, с. Тетеревино | 3,0 | 750,0 | 375,0 | 375,0 | 130,0 | 245,0 |
| 2015 год |
| ВСЕГО: | 36,0 | 60080,0 | 30040,0 | 30040,0 | 3840,0 | 26200,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| п. Прохоровка | 10,5 | 18900,0 | 9450,0 | 9450,0 | 1890,0 | 7560,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 10,5 | 18900,0 | 9450,0 | 9450,0 | 1890,0 | 7560,0 |
| с. Перторвка | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| с. Малояблонево | 1,7 | 2720,0 | 1360,0 | 1360,0 | 120,0 | 1240,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,7 | 2720,0 | 1360,0 | 1360,0 | 120,0 | 1240,0 |
| с. Гнездиловка | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,0 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | 160,0 | 1440,0 |
| с. Подъяруги | 1,8 | 2880,0 | 1440,0 | 1440,0 | 80,0 | 1360,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,8 | 2880,0 | 1440,0 | 1440,0 | 80,0 | 1360,0 |
| с. Карташевка | 2,4 | 3840,0 | 1920,0 | 1920,0 | 70,0 | 1850,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,4 | 3840,0 | 1920,0 | 1920,0 | 70,0 | 1850,0 |
| с. Большое | 0,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 55,0 | 445,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 0,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 55,0 | 445,0 |
| с. Призначное | 2,2 | 3520,0 | 1760,0 | 1760,0 | 60,0 | 1700,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,2 | 3520,0 | 1760,0 | 1760,0 | 60,0 | 1700,0 |
| с. Кривошеевка | 4,0 | 6600,0 | 3300,0 | 3300,0 | 400,0 | 2900,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 4,0 | 6600,0 | 3300,0 | 3300,0 | 400,0 | 2900,0 |
| с. Призначное | 1,6 | 2900,0 | 1450,0 | 1450,0 | 290,0 | 1160,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,6 | 2900,0 | 1450,0 | 1450,0 | 290,0 | 1160,0 |
| с. Сагайдачное | 1,1 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 800,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,1 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 800,0 |
| с. Масловка | 3,0 | 3600,0 | 1800,0 | 1800,0 | 180,0 | 1620,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 3,0 | 3600,0 | 1800,0 | 1800,0 | 180,0 | 1620,0 |
| с. Малые Маячки | 2,5 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 200,0 | 1800,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,5 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 200,0 | 1800,0 |
| с. Суворово | 1,2 | 1920,0 | 960,0 | 960,0 | 75,0 | 885,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,2 | 1920,0 | 960,0 | 960,0 | 75,0 | 885,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) шт. | 14,0 | 3500,0 | 1750,0 | 1750,0 | 220,0 | 1530,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) с. Береговое, с. Комсомольский, с. Политотдельский, с. Вязовое, х. Ясная Поляна | 14,0 | 3500,0 | 1750,0 | 1750,0 | 220,0 | 1530,0 |
| 2016 год |
| ВСЕГО: | 21,7 | 40350,0 | 20175,0 | 20175,0 | 2560,0 | 17615,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| п. Прохоровка | 7,0 | 11200,0 | 5600,0 | 5600,0 | 620,0 | 4980,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 7,0 | 11200,0 | 5600,0 | 5600,0 | 620,0 | 4980,0 |
| с. Кривошеевка | 4,0 | 6600,0 | 3300,0 | 3300,0 | 400,0 | 2900,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 4,0 | 6600,0 | 3300,0 | 3300,0 | 400,0 | 2900,0 |
| с. Призначное | 1,6 | 2900,0 | 1450,0 | 1450,0 | 290,0 | 1160,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,6 | 2900,0 | 1450,0 | 1450,0 | 290,0 | 1160,0 |
| с. Сагайдачное | 1,1 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 800,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,1 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 800,0 |
| с. Боброво | 1,0 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 800,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 1,0 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 100,0 | 800,0 |
| с. Журавка | 5,0 | 9000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 300,0 | 4200,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 5,0 | 9000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 300,0 | 4200,0 |
| с. Гусынка | 2,0 | 4550,0 | 2275,0 | 2275,0 | 200,0 | 2075,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,0 | 4550,0 | 2275,0 | 2275,0 | 200,0 | 2075,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) шт. | 10,0 | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | 550,0 | 700,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) с. Журавка, х. Верхняя Гусынка, с. Коломыцев,. с. Кривошеевка, с. Масловка | 10,0 | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | 550,0 | 700,0 |
| 2017 год |
| ВСЕГО: | 20,4 | 48370,0 | 24185,0 | 24185,0 | 2170,0 | 22015,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| п. Прохоровка | 2,4 | 4320,0 | 2160,0 | 2160,0 | 460,0 | 1700,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,4 | 4320,0 | 2160,0 | 2160,0 | 460,0 | 1700,0 |
| х. Тихая Падина | 1,2 | 4760,0 | 2380,0 | 2380,0 | 220,0 | 2160,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 1,2 | 4760,0 | 2380,0 | 2380,0 | 220,0 | 2160,0 |
| с. Сторожевое 2 | 4,0 | 7200,0 | 3600,0 | 3600,0 | 190,0 | 3410,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 4,0 | 7200,0 | 3600,0 | 3600,0 | 190,0 | 3410,0 |
| с. Комсомольское | 3,4 | 8720,0 | 4360,0 | 4360,0 | 280,0 | 4080,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 3,4 | 8720,0 | 4360,0 | 4360,0 | 280,0 | 4080,0 |
| х. Средняя Ольшанка | 4,4 | 7920,0 | 3960,0 | 3960,0 | 520,0 | 3440,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 4,4 | 7920,0 | 3960,0 | 3960,0 | 520,0 | 3440,0 |
| х. Верхняя Ольшанка | 2,8 | 7640,0 | 3820,0 | 3820,0 | 180,0 | 3640,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,8 | 7640,0 | 3820,0 | 3820,0 | 180,0 | 3640,0 |
| х. Подьяруги | 2,2 | 6560,0 | 3280,0 | 3280,0 | 200,0 | 3080,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,2 | 6560,0 | 3280,0 | 3280,0 | 200,0 | 3080,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) шт. | 5,0 | 1250,0 | 625,0 | 625,0 | 120,0 | 505,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) с. Лучки, с. Малые Маячки, с. Петровка | 5,0 | 1250,0 | 625,0 | 625,0 | 120,0 | 505,0 |
| 2018 год |
| ВСЕГО: | 18,2 | 42310,0 | 21155,0 | 21155,0 | 3530,0 | 17625,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| п. Прохоровка | 3,5 | 8900,0 | 4450,0 | 4450,0 | 741,7 | 3708,3 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 3,5 | 8900,0 | 4450,0 | 4450,0 | 741,7 | 3708,3 |
| с. Юдинка | 3,1 | 5580,0 | 2790,0 | 2790,0 | 465,0 | 2325,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети,) | 3,1 | 5580,0 | 2790,0 | 2790,0 | 465,0 | 2325,0 |
| с. Холодное | 3,0 | 5400,0 | 2700,0 | 2700,0 | 450,0 | 2250,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,0 | 5400,0 | 2700,0 | 2700,0 | 450,0 | 2250,0 |
| с. Кондровка | 3,2 | 5760,0 | 2880,0 | 2880,0 | 480,0 | 2400,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,2 | 5760,0 | 2880,0 | 2880,0 | 480,0 | 2400,0 |
| х. Скоровка | 1,5 | 2700,0 | 1350,0 | 1350,0 | 225,0 | 1125,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,5 | 2700,0 | 1350,0 | 1350,0 | 225,0 | 1125,0 |
| с. Грязное | 1,8 | 5840,0 | 2920,0 | 2920,0 | 486,7 | 2433,3 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 1,8 | 5840,0 | 2920,0 | 2920,0 | 486,7 | 2433,3 |
| с. Нечаевка | 2,1 | 6380,0 | 3190,0 | 3190,0 | 531,7 | 2658,3 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,1 | 6380,0 | 3190,0 | 3190,0 | 531,7 | 2658,3 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) шт. | 7,0 | 1750,0 | 875,0 | 875,0 | 150,0 | 725,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) с. Подольхи, с. Гнездиловка, с. Плота | 7,0 | 1750,0 | 875,0 | 875,0 | 150,0 | 725,0 |
| 2019 год |
| ВСЕГО: | 21,1 | 45780,0 | 22890,0 | 22890,0 | 3815,0 | 19075,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| п. Прохоровка | 4,9 | 8820,0 | 4410,0 | 4410,0 | 735,0 | 3675,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 4,9 | 8820,0 | 4410,0 | 4410,0 | 735,0 | 3675,0 |
| с. Сергиевка | 3,8 | 6840,0 | 3420,0 | 3420,0 | 570,0 | 2850,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,8 | 6840,0 | 3420,0 | 3420,0 | 570,0 | 2850,0 |
| с. Васильевка | 1,4 | 5120,0 | 2560,0 | 2560,0 | 426,7 | 2133,3 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 1,4 | 5120,0 | 2560,0 | 2560,0 | 426,7 | 2133,3 |
| с. Жимолостное | 2,7 | 7460,0 | 3730,0 | 3730,0 | 621,7 | 3108,3 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,7 | 7460,0 | 3730,0 | 3730,0 | 621,7 | 3108,3 |
| с. Береговое | 2,2 | 3960,0 | 1980,0 | 1980,0 | 330,0 | 1650,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,2 | 3960,0 | 1980,0 | 1980,0 | 330,0 | 1650,0 |
| с. Подольхи | 3,0 | 5400,0 | 2700,0 | 2700,0 | 450,0 | 2250,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,0 | 5400,0 | 2700,0 | 2700,0 | 450,0 | 2250,0 |
| х. Мочаки 1 | 3,1 | 8180,0 | 4090,0 | 4090,0 | 681,7 | 3408,3 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 3,1 | 8180,0 | 4090,0 | 4090,0 | 681,7 | 3408,3 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) шт. | 9,0 | 2250,0 | 1125,0 | 1125,0 | 200,0 | 925,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) с. Прелесное, с. Андреевка, х. Веселый, с. Карташовка | 9,0 | 2250,0 | 1125,0 | 1125,0 | 200,0 | 925,0 |
| 2020 год |
| ВСЕГО: | 23,8 | 53390,0 | 26695,0 | 26695,0 | 4445,0 | 22250,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| п. Прохоровка | 5,7 | 10260,0 | 5130,0 | 5130,0 | 855,0 | 4275,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 5,7 | 10260,0 | 5130,0 | 5130,0 | 855,0 | 4275,0 |
| с. Авдеевка | 2,7 | 7460,0 | 3730,0 | 3730,0 | 621,7 | 3108,3 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,7 | 7460,0 | 3730,0 | 3730,0 | 621,7 | 3108,3 |
| с. Плющины | 3,0 | 5400,0 | 2700,0 | 2700,0 | 450,0 | 2250,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,0 | 5400,0 | 2700,0 | 2700,0 | 450,0 | 2250,0 |
| х. Нижняя Гусынка | 2,8 | 5040,0 | 2520,0 | 2520,0 | 420,0 | 2100,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 2,8 | 5040,0 | 2520,0 | 2520,0 | 420,0 | 2100,0 |
| с. Раисовка | 3,6 | 6480,0 | 3240,0 | 3240,0 | 540,0 | 2700,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 3,6 | 6480,0 | 3240,0 | 3240,0 | 540,0 | 2700,0 |
| с. Камышовка | 1,9 | 3420,0 | 1710,0 | 1710,0 | 285,0 | 1425,0 |
| водоснабжение (ПСД, сети) | 1,9 | 3420,0 | 1710,0 | 1710,0 | 285,0 | 1425,0 |
| с. Тетеревино | 2,4 | 6920,0 | 3460,0 | 3460,0 | 576,7 | 2883,3 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 2,4 | 6920,0 | 3460,0 | 3460,0 | 576,7 | 2883,3 |
| с. Красное | 1,7 | 5660,0 | 2830,0 | 2830,0 | 471,7 | 2358,3 |
| водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) | 1,7 | 5660,0 | 2830,0 | 2830,0 | 471,7 | 2358,3 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) шт. | 11,0 | 2750,0 | 1375,0 | 1375,0 | 225,0 | 1150,0 |
| Реконструкция скважин с заменой насосов (ПСД, насосы) с. Призначное, с. Сагайдачное, с. Радьковка, с. Холодное, с. Шахово | 11,0 | 2750,0 | 1375,0 | 1375,0 | 225,0 | 1150,0 |

5. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и  установления энергоэффективных  режимов ее подачи.

МУП «Водоканал» планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения  Прохоровского района. Эффект от  внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

Строительство станции обезжелезивания подразумевает переход на эффективную схему водоочистки.      Принцип очистки воды состоит в окислении растворенных в воде веществ (железа) кислородом воздуха на колонне аэрации с последующим их доокислением на каталической фильтрующей загрузке. При этом происходит осаждение в фильтрующем слое загрязняющих веществ и сбросом их в железобетонные отстойники во время промывки фильтров.

Блок водоочистки эффективно удаляет органическую цветность, мутность, железо, марганец, сероводород, механические примеси, осветляет и дезинфицирует воду, улучшает органолептические характеристики (цвет, запах, вкус). Умягчение воды на этом оборудовании не предусмотрено.

В технологической схеме очистки скважинной воды согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 при аварийной ситуации предусмотрена подача воды по обводному трубопроводу на прямую в резервуары запаса воды, минуя станцию обезжелезивания.

# Text boxes

Насосная    станция  1-го  подъёма  с.Береговое

Насосная станция 2-го подъёма

РПВ        V= 2х250м3

Станция   обезжелезивания

Хлораторная

РПВ                      V= 200м3

РПВ         V= 500м3